# ANALÝZA MARKERŮ OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ DNA, PROTEINŮ A LIPIDŮ PO IN VITRO APLIKACI LÁTEK NA BUNĚČNÉ KULTURY HEL a A549

O B S A H

# 1.	Aplikace testovaných látek na buněčné kultury

2.	Oxidační poškození DNA stanovené metodou ELISA

3.	Detekce 8-oxodG v DNA

4.	Oxidační poškození proteinů a lipidů

4.1.	Příprava buněčných lyzátů

4.2.	Stanovení koncentrace proteinů

4.3.	Stanovení oxidace proteinů v buněčných lyzátech metodou ELISA 						(karbonyl ELISA)

4.4.	Stanovení koncentrace 15-F2t-isoprostanu v buněčných lyzátech metodou 					ELISA (kit firmy Cayman, kat. č. 516351)

# Aplikace testovaných látek na buněčné kultury

- Buňky kultivujeme v 75 cm2 lahvích s 15-30 ml kultivačního média (S 10% FCS) do 80-90% konfluence.

- Nahradíme médium 10 ml čerstvého média s 1% fetálního séra (FCS), přidáme testované látky a inkubujeme příslušnou dobu v inkubátoru (37°C).

- Buňky seškrábeme pomocí škrabky, převedeme do 15 ml zkumavky a opláchneme kultivační láhev 5 ml roztoku PBS (pH 7,4).

- Zcentrifugujeme 3000 ot./min, 5 min. při 4 °C.

- Odsajeme supernatant, resuspendujeme ve 13 ml PBS (pH 7,4) a opakujeme krok 4.

- Odsajeme supernatant, resuspendujeme ve 4 ml PBS (pH 7,4), odebereme 1 ml do mikrozkumavky označené názvem projektu Medetox a číslem vzorku (suspenze bude použita pro stanovení oxidace proteinů a peroxidaci lipidů), zbylou suspenzi ponecháme v 15 ml zkumavce.

- Zopakujeme krok 4, odsajeme supernatant a uchováme pelety při -70 °C, dokud nebude provedena analýza.

# 2.	Oxidační poškození DNA stanovené metodou ELISA

## Roztoky

Deferoxamine mesylate (DFA) (100 ml)

0.1 mM deferoxamine mesylate (MW=656.8)	6.6 mg

Skladovat při 4 oC.

50 mM Tris

Trizma-base						1.21 g

0.1 mM DFA						200 ml

Upravit pH na 7.4, skladovat při 4 oC.

Extrakční pufr

Trizma-base (MW 121.1)				2.42 g

EDTA (MW 372.3)					3.72 g

SDS-Sodiumdodecylsulphate (MW 268.4)		10.0 g

Deferoxamine mesylate				66 mg

dH2O							1.0 liter

Skladovat při 4 °C

RNáza mix

Ribonuclease A (Sigma, R-5125)			10 mg

50 mM Tris						1 ml

Smíchat a inkubovat 10 min při 80 °C. Ochladit a napipetovat do lahvičky s Ribonuclease T1 (5000 u/ml, Sigma, R-1003), jemně promíchat. Rozdělit do mikrozkumavek a skladovat při -20 °C.

Proteináza K

10 mg/ml 0.1 mM DFA (for 40U/mg)

Připravit před použitím

5M NaCl

NaCl							29.23g

0.1 mM DFA						100 ml

Skladovat při 4 °C

CI  (poměr 24 : 1)

Chloroform						240 ml

3-methyl-1-butanol					10 ml

Smíchat a přidat 80 ml of 50 mM Tris, skladovat při 4 °C

Phosphate-buffered saline (1x PBS)

NaCl							8 g

KCl							0.2 g

Na2HPO4						1.42 g

KH2PO4						0.24 g

Upravit pH na 7.4

Přidat dH2O do					1 litr

PBS-DFA (0.1 mM DFA in 1x PBS)

DFA							6.6 mg

1xPBS							100 ml

# Postup izolace DNA pro analýzu 8-oxodG

- Zkumavky s peletami buněk vyjmeme z mrazáku a po rozmražení přidáme 1 ml extrakčního pufru, promícháme a přidáme 20 µl RNáza mix, inkubujeme 1 h při 37°C.

- Ke každému vzorku přidáme 20 µl proteinázy K (5 mg/500 µl dH2O), inkubujeme 1,5 h při 37 °C.

- Převedeme supernatant do 15 ml zkumavek obsahujících Phase Lock Gel, přidáme stejný objem (1 ml) roztoku CI s antioxidantem a intenzivně promícháme.

- Centrifugujeme 5 minut při 3000 ot./min.

- Převedeme horní fázi do 15 ml zkumavky a vysrážíme DNA přidáním 5M NaCl (100 µl; 1/10 objemu) a ledově studeného etanolu (2.2 ml; 2 objemy), důkladně promícháme.

- Centrifugujeme 5 minut při 4000 ot./min. a převedeme DNA do mikrozkumavek pomocí špiček.

- Ke vzorkům v mikrozkumavkách přidáme 1 ml 70% etanolu a zcentrifugujeme 5 minut při 6000 ot./min.

- Vysušíme vzorky DNA ve vakuové odparce (20-25 min) a skladujeme při -70 °C, případně rozpustíme v roztoku PBS-DFA podle dále uvedeného postupu.

- Ke vzorkům DNA přidáme PBS-DFA (50-100 µl pro DNA izolované z 75 cm2 kultivačních lahví) a uchováme 30-60 min při 4 °C.

- Peletu DNA rozbijeme pomocí homogenizátoru (Pellet Pestle Motor, Sigma) a inkubujeme 40 min při 55 °C, v průběhu inkubace mícháme, aby se usnadnilo úplné rozpuštění DNA.

- Případné nerozpuštěné části pelety odstraníme centrifugací 2 minuty při 6000 ot./min. a převedením supernatantu do nové mikrozkumavky.

- Denaturujeme DNA 5 min při 100 °C, necháme schladnout 5 min při pokojové teplotě a fragmentujeme pomocí injekční stříkačky a jehly velikosti 22G.

- Roztok naředíme 20x (2 µl + 38 µl PBS) a změříme absorbanci při 260 nm a 280 nm. Upravíme koncentraci přidáním PBS-DFA na výslednou hodnotu 0.75 – 1.25 µg/µl.

- Roztok skladujeme při -70 °C.

3.	Detekce 8-oxodG v DNA

Roztoky

Phosphate-buffered saline (PBS) (1000 ml)

NaCl					8 g

KCl					0.2 g

Na2HPO4				1.42 g

KH2PO4				0.24 g

pH 7.4

Promývací pufr

1x PBS				997.5 ml

10% NaN3				2 ml

Tween					500 (l

PBS/Tween

1x PBS				499.75 ml

Tween					250 (l

Blokovací roztok (1% FCS v PBS/Tween)

PBS/Tween				49.5 ml

FCS					500 (l

1M diethanolamine

52.5 g in 500 ml dH2O

pH 8.6 pomocí konc. HCl

0.01M diethanolamine

1M diethanolamine			1 ml

dH2O					99 ml

PBS-DFA (0.1 mM DFA in 1x PBS)

DFA					6.6 mg

1xPBS					100 ml

Postup detekce 8-oxodG v DNA

- Vazba konjugátu 8-oxoG-BSA na mikrotitrační destičky (Corning Costar, cat. # 3690, Half Area Plates): použijeme 5 ng konjugátu 8-oxoG-BSA/jamku/25 (l PBS, přednostně použijeme jen 60 vnitřních jamek, inkubujeme při 37 °C přes noc, destičku nezakrýváme víčkem.

- Promyjeme destičku, blokujeme přidáním 100 (l blokovacího roztoku/jamku, 1 hod, při pokojové teplotě.

- Naředíme primární protilátku (JaICA, Japonsko; 1:500 (výsledná konc. 0.2 (g/ml) v blokovacím roztoku). Naředíme standard 8-oxodG (Sigma, cat. # H5653) v PBS a použijeme ho pro přípravu kalibrační křivky (koncentrace zásobního roztoku 8-oxodG je 1 mg/ml; 5 mg v 5 ml PBS):

| 8-oxodG (výsledná konc.) | 8-oxodG (zásobní roztok, nebo předchozí ředění, µl) | PBS (µl) |
| --- | --- | --- |
| 10 µg/ml | 10 (1 mg/ml) | 990 |
| 100 ng/ml | 10 (10 µg/ml) | 990 |
| 80 ng/ml | 800 (100 ng/ml) | 200 |
| 60 ng/ml | 600 (80 ng/ml) | 200 |
| 40 ng/ml | 480 (60 ng/ml) | 240 |
| 20 ng/ml | 400 (40 ng/ml) | 400 |
| 10 ng/ml | 400 (20 ng/ml) | 400 |
| 5 ng/ml | 200 (10 ng/ml) | 200 |
| 2.5 ng/ml | 200 (5 ng/ml) | 200 |
| 1.25 ng/ml | 200 (2.5 ng/ml) | 200 |

Připravíme vzorky bez kompetitoru (určují celkovou vazbu protilátky na destičku, 25 (l PBS + 25 (l roztoku protilátku/jamku) a vzorky bez protilátky (blank, absorbance pozadí, 25 (l PBS + 25 (l blokovacího roztoku/jamku).

- Z destičky odstraníme blokovací roztok, přidáme 25 (l vzorků DNA (konc. 0.75–1.25 mg/ml) a standardů 8-oxodG, 50 (l vzorků bez kompetitoru a bez protilátky; po přidání vzorků a standardů připipetujeme 25 (l primární protilátky do všech jamek s výjimkou jamek bez kompetitoru a bez protilátky; inkubujeme 90 min při pokojové teplotě.

- Promyjeme destičku, přidáme sekundární protilátku (anti-mouse, alkaline phosphatase conjugated, Sigma, cat. # A-4656) (50 (l/jamku) naředěnou 1:750 v blokovacím roztoku a inkubujeme 90 min při pokojové teplotě.

- Promyjeme destičku, propláchneme roztokem 0.01M diethanolaminu, přidáme 50 (l substrátu (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium, 5 mg/tablet, Sigma) na jamku (2 tablety/10 ml of 1M diethanolaminu).

- Inkubujeme 20-60 min při pokojové teplotě, změříme absorbanci při 405 nm (absorbance jamek bez kompetitoru má být mezi 0,5-1,0).

- Vypočítáme koncentrace 8-oxodG ve vzorcích pomocí kalibrační křivky.

4.	Oxidační poškození proteinů a lipidů

4.1.	Příprava buněčných lyzátů

- Smícháme vzorek (minimální množství buněk: 0.5-1x106) s 50-100 µl CelLytic reagent (Sigma), inkubujeme 15 min při pokojové teplotě, opakovaně mícháme; centrifugujeme 15 min při 12,000 – 20,000 ot./min, 4 °C.

- Opatrně odebereme buněčný lyzát (supernatant), skladujeme při -70 °C; použijeme 5 µl lyzátu + 20 µl vody (ředění 5x) pro stanovení koncentrace proteinů.

4.2.	Stanovení koncentrace proteinů

- Rozpustíme hovězí sérový albumin (BSA) ve vodě (konc. zásobního roztoku 30 mg/ml) a připravíme kalibrační křivku:

| BSA (výsledná konc. mg/ml) | BSA (zásobní roztok, nebo předchozí ředění, µl) | Voda (µl) |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | 100 | 900 |
| 2.5 | 500 | 100 |
| 2.0 | 400 | 200 |
| 1.5 | 300 | 100 |
| 1.0 | 200 | 100 |
| 0.5 | 150 | 150 |
| 0.0 | 0 | 300 |

- Naředíme analyzované vzorky ve vodě 5x (5 µl + 20 µl water).

- Smícháme bicinchoninic acid a CuSO4 (20 ml + 400 µl/mikrotitrační destičku).

- Napipetujeme na destičku v duplikátech 10 µl naředěných vzorků a standardů.

- Ke každému vzorku přidáme 200 µl roztoku bicinchoninic acid + CuSO4 a inkubujeme 30 min při 37 °C.

- Změříme absorbanci při 562 nm a s pomocí kalibrační křivky vypočítáme koncentraci proteinů ve vzorcích.

4.3. Stanovení oxidace proteinů v buněčných lyzátech metodou ELISA (karbonyl ELISA)

Roztoky pro metodu Karbonyl ELISA

PBS - 10mM sodium phosphate buffer v 140 mM NaCl - pH 7.0 (Coating buffer)

10mM Na2HPO4 (M.W. 141.96) = 1.4196 g/l

140mM NaCl (M.W. 58.44) = 8.1816 g/l

pH upravit na 7.0 pomocí HCl

0.1% BSA v PBS

100 mg BSA v 100 ml PBS, pH 7.0

0.1% BSA, 0.1% Tween 20 v PBS

100 mg BSA, 100 µl Tween 20 v 100 ml PBS, pH 7.0

## Derivatizační roztok (100 ml) -10mM 2,4 DNPH, 6.0M Guanidine Hydrochloride, 0.5M Potassium Phosphate, pH 2.5

198 mg 2,4-DNPH v 3.33 ml konc. kyselině fosforečné (85%)

57.318 g guanidine hydrochloride ve 25 ml vody (nutno zahřát, aby došlo k úplnému rozpuštění)

Přidat po kapkách roztok 2,4- DNPH za současného míchání

Upravit pH na 2,5 pomocí 10M KOH, přidat vodu do 100 ml.

10x PBS pro promývací roztok (1000 ml)

NaCl					80 g

KCl					2 g

Na2HPO4				14.2 g

KH2PO4				2.4 g

Rozpustit v 800 ml destilované vody, upravit pH na 7.4, doplnit do 1000 ml.

Promývací roztok (5000 ml)

10x PBS promývací roztok		500 ml

voda					4500 ml

10% NaN3				10 ml

Tween-20				2.5 ml

2M TRIS

24.2 g ve 100 ml vody

2.5 M kyselina sírová

2.68 ml H2SO4 (98%)/100ml

Postup derivatizace proteinů

- S použitím standardu (oxidovaný BSA) připravíme kalibrační křivku. Naředíme zásobní roztok standardu (obsahuje asi 1,9-2,0 nmol karbonylových skupin/mg proteinu) pomocí PBS:

| Konc. karbonylových skupin (nmol/mg proteinu) | Standard BSA (µl) | PBS (µl) |
| --- | --- | --- |
| 0.612 | 30 | 170 |
| 0.510 | 25 | 175 |
| 0.408 | 20 | 180 |
| 0.306 | 15 | 185 |
| 0.204 | 10 | 190 |
| 0.102 | 5 | 195 |
| 0 | 0 | 100 |

- Naředíme analyzované vzorky v PBS tak, aby výsledná koncentrace proteinů ve vzorcích byla 2 mg/ml; v případě, že koncentrace proteinů je příliš nízká, mohou být vzorky naředěny až na výslednou koncentraci 0,4 mg/ml.

- V mikrozkumavkách, nebo v 96-jamkových mikrodestičkách smícháme 10 µl derivatizačního roztoku (DNPH) a 10 µl vzorku naředěného v kroku 2; po naředění je výsledná koncentrace proteinů 1 mg/ml (příp. při nízké koncentraci 0,2 mg/ml).

- Inkubujeme vzorky při pokojové teplotě ve tmě po dobu 45 min, mícháme každých 10-15 minut.

- Zastavíme derivatizaci přidáním 30 µl (tj. 1,5 objemu) 2M Tris, zamícháme.

- Přidáme 5 µl derivatizovaných vzorků do 1 ml Coating buffer (příp. při nízké koncentraci proteinů použít  25 µl vzorku), celkový obsah proteinů ve vzorku je 2 µg; naředíme 12.5 µl standardu a 1 ml Coating buffer; vzorky promícháme a napipetujeme na mikrotitrační destičku; další postup viz níže.

Postup Karbonyl ELISA

- Napipetujeme 200 µl vzorků a standardů na mikrotitrační destičku (v duplikátech, nebo v triplikátech) a inkubujeme při 4 °C přes noc; jako blank použijeme derivatizovaný roztok PBS.

- Promyjeme destičku promývacím pufrem (350 µl/jamku) a blokujeme v 0.1% BSA/PBS (250 µl/jamku) 1,5 hod při pokojové teplotě.

- Promyjeme destičku a přidáme primární protilátku anti-DNP (ředění 1:1500 v 0.1% BSA/0.1% Tween 20/PBS; tj. 16.6 μl/25 ml pro 96-jamkovou destičku) (200 µl/jamku); inkubujeme 1 hod při 37 °C.

- Promyjeme destičku a přidáme konjugát streptavidin-křenová peroxidáza (ředění 1:4000 v 0.1% BSA/0.1% Tween 20/PBS; tj. 6.25 μl/25 ml pro 96-jamkovou destičku) (200 µl/jamku); inkubujeme 1 hod při pokojové teplotě.

- Promyjeme destičku, přidáme substrát TMB (200 µl/jamku) a inkubujeme při pokojové teplotě ve tmě po dobu 15-25 min.

- Zastavíme reakci přidáním 2.5M H2SO4 (100 µl/jamku).

- Změříme absorbanci při 450 nm, odečteme absorbanci blanku a pomocí kalibrační křivky vypočítáme koncentrace karbonylových skupin ve vzorcích.

4.4. Stanovení koncentrace 15-F2t-isoprostanu v buněčných lyzátech metodou ELISA (kit firmy Cayman, kat. č. 516351)

Postup purifikace vzorků a ELISA

- Napipetujeme buněčné lyzáty obsahující 50 µg proteinu do mikrozkumavek, přidáme vodu do objemu 100 µl, dále přidáme 100 µl of 15% KOH a inkubujeme 60 min při 40 °C.

- Upravíme pH přidáním 300 µl 1M KH2PO4 (výsledné pH ~ 7.3), přidáme 100 µl roztoku Column buffer (Cayman, kat. č. 416358) (celkový objem je 600 µl; původní vzorek je naředěn 5x), zamícháme.

- Přidáme 50 µl Isoprostane Affinity Sorbent (Cayman, kat. č. 416359), inkubujeme na třepačce 60 min při pokojové teplotě.

- Centrifugujeme 1 min při 4000 ot./min, opatrně slijeme supernatant.

- Přidáme 1 ml vody, zamícháme a centrifugujeme 1 min při 4000 ot./min, opatrně slijeme supernatant.

- Resuspendujeme sediment v 0,5 ml Elution Solution (95% etanol ve vodě), promícháme a centrifugujeme 1 min při 4000 ot./min.

- Supernatant přelijeme do nové mikrozkumavky; opakujeme promytí sedimentu v Elution Solution a spojíme oba supernatanty dohromady.

- Centrifugujeme 1 min při 4000 ot./min, převedeme supernatant do nové mikrozkumavky.

- Supernatant skladujeme při -70 °C až do doby analýzy. Případně okamžitě odpaříme ve vakuové odparce (trvá asi 2 hod), resuspendujeme ve 110 µl of EIA pufru (součást 8-Isoprostane EIA kitu) a hned použijeme pro analýzu.

- Provedeme analýzu metodou ELISA podle návodu dodaného výrobcem (Cayman, 8-Isoprostane EIA Kit, cat. # 516351).